审批编号:

建设项目环境影响报告表

项目名称:          机械配件加工项目

建设单位（盖章）: 即墨区王同爱机械加工厂

编制日期: 2019年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械配件加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 即墨区王同爱机械加工厂 |
| 法人代表 | 王同爱 | 联系人 | 王同爱 |
| 通讯地址 | 即墨区移风店镇后店村 |
| 联系电话 | 15092015965 | 传真 | -- | 邮政 编码 | 266224 |
| 建设地点 | 即墨区移风店镇后店村 |
| 立项审批 部门 | 即墨区行政审批服务局 | 批准文号 | 2019-370282-34-03-000019 |
| 建设性质 | 新建☑ 扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3484机械零件加工 |
| 占地面积 （平方米） | 3470 | 绿化面积 （平方米） | 0 |
| 总投资 （万元） | 250 | 其中：环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、企业及项目概况 即墨区王同爱机械加工厂拟投资250万元建设机械配件加工项目，项目位于即墨区移风店镇后店村，租赁王安先个人现有厂房进行生产，项目占地面积3470m2，建筑面积1800m2，设车间1座，项目建成后，可实现年加工机械配件1000吨的生产能力，产品主要为管道配件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施及2018年4月28日修改单）的要求，该项目属于“二十二、金属制品业 67金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。我公司受即墨区王同爱机械加工厂的委托，承担本项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了《即墨区王同爱机械加工厂机械配件加工项目环境影响报告表》，为项目实施和管理提供依据。 2、政策符合性 （1）产业政策符合性 项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目已经取得即墨区行政审批服务局备案（备案编码：2019-370282-34-03-000019），项目建设符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性 项目占地面积3470m2，建筑面积1800m2，位于即墨区移风店镇后店村，根据承租方提供的土地证（见附件），项目用地为工业用地，用地性质符合即墨区土地利用总体规划。 项目四周均为空地；西侧150m为后店村。项目周围环境见附图3。 项目位于大沽河东侧，距离大沽河东岸河堤约1200m，根据《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》(青政发[2014]30号)，见下表，项目位于大沽河（莱西市店埠镇韩家汇村-胶州市胶东街道麻湾桥）准保护区外，且项目不在大沽河地下水水源保护区内。 表1 青岛市饮用水水源保护区划（河流）（节选） 序号 水域单元 起始断面 终止断面 河道长 保护区级别 保护区范围 水质控制 标准 1 大沽河 莱西市店埠镇韩家汇村 胶州市胶东街道麻湾桥 54.6 一级 自来水公司取水口袁家庄干流上延2000米至麻湾桥之间的河床，河床两侧外延100-200米至外堤堤顶内侧区域 （地表水环境质量标准）II类 二级 一级保护区外延200米陆域；汇入支流距河道300米及河堤两侧200米陆域 （地表水环境质量标准）III类 准 二级保护区外延500米陆域；汇入二级保护区的支流水域 表2 青岛市饮用水水源保护区划（地下水）（节选） 序号 水域单元 所在区域 保护区级别 保护区范围 水质控制标准 1 大沽河地下水源地 即墨市（段泊岚镇、移风店镇） 一级 大沽河袁家庄至南张院河道及东岸河堤外延100米陆域 （地下水环境质量标准）II类 二级 一级保护区外延300米区域 （地下水环境质量标准）III类 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目不在生态保护红线范围之内。详见附图4，项目选址合理可行。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目与“三线一单”符合情况见表3。 表3 “三线一单”符合性分析 具体要求 本项目情况 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于即墨区移风店镇后店村，不在生态保护红线规划范围内。 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目生活污水经化粪池预处理后，外运堆肥，对外环境产生影响较小。无废气排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线的要求。 （三）资源是环境的载体,资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线,对规划实施以及规划内项目的资源开发利用,区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在该功能区的负面名单内 综上所述，本项目的建设符合国家、地方相关产业政策和环评[2016]150号文关于“三线一单”的要求。 3、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017.07.16）； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号文修改单）； （5）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》； （6）《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）； （7）《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发[2017]8号，2017年1月）； （8）即墨区行政审批服务局备案（备案编码：2019-370282-34-03-000019）； （9）企业营业执照 4、项目工程概况 （1）项目名称：机械配件加工项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：即墨区移风店镇后店村 具体地理位置见附图1。项目东、西、南、北侧均为空地。 （4）平面布置：项目占地面积3470m2，建筑面积1800m2。主要建构筑物为生产车间、危废间、车棚、办公室等，项目建构筑物一览表见表4，平面布置图见附图2。 表4 主要建筑物一览表 序号 内容 单位 数量 备注 1 生产车间 m2 1400 内设车床、钻床，危废间位于车间内 2 车棚 m2 100 原料及产品储存 3 办公室 m2 300 日常办公 合计 m2 1800 -- （5）建设内容及产品规模 建设项目工程组成一览表见表5，产品规模一览表见表6。 表5 建设项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 生产车间 车间1座，建筑面积1400m2，位于厂区南侧，包括原料储存区、焊接区、机加工区、危废库等。 辅助工程 办公室及车棚 1座，建筑面积400m2，位于厂区北侧，主要用于员工办公。 公用工程 供水 生活用水由即墨区后店村自来水管网提供。 供电 由市政电网提供 供热 项目办公场所用电采暖 环保工程 废气 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，车间内排放。 废水 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池（防渗）处理后，定期外运堆肥。 噪声 隔音、减振、消声等降噪措施 固废 设置危废暂存间1间、一般固废暂存间1间。 表6 项目产品名称及生产规模 产品名称 生产规模 备注 管道机械配件 1000t/a —— 5、主要生产设备 项目主要生产设备情况见表7。 表7 项目设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 车床 台 17 2 钻床 台 7 3 电焊机 台 2 3 合计 26 6、原辅材料 项目主要原材料及能源消耗见表8。 表8 主要原材料及能源消耗一览表 名称 单位 消耗量 备注 铸件毛料 t/a 1000 外购 润滑油 t/a 0.2 外购 切削液 t/a 0.2 外购 焊丝 t/a 0.2 外购 电 万kw·h/a 6 即墨区电网提供 水 t/a 225 后店村自来水管网提供 8、公用工程 （1）给水 项目生产过程不用水，营运期用水主要为员工生活用水，切削液由供应商配制，不再额外加水配制。 项目劳动定员15人，无食宿，用水标准按50L/（人·d），年工作300天，则用水量为225t/a。由即墨区自来水管网提供，可以满足本项目用水需求。 （2）排水 生活污水产生量按用水量的85%计，产生量为191.3t/a。生活污水经化粪池预处理后，定期作为农肥外运。 （3）供电：由市政电网提供。 （4）供热：厂房内无需采暖，办公场所用电采暖。 （5）消防：按消防的有关规定要求设置防火设施。 （6）生活设施：项目不设宿舍、食堂。 9、人数及工作制度 项目劳动定员15人，实行一班制，每天工作8小时，年工作300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于即墨区移风店镇后店村，地理位置详见附图1。 即墨区位于山东半岛中南部，东经120°07′~121°23′，北纬36°18′~36°37′之间，东濒黄海，南与青岛市区接壤，西靠胶州和平度，北面是莱西和莱阳。即墨地区陆地属第四系上更新系统冲积洪地层，地形受崂山山脉和胶潍河谷影响，由东南向西北倾斜，东南部为低山丘陵，约占总面积的55%，西北部为平原洼地。 地质、地形、地貌 即墨区域受崂山山脉和胶滩河谷的影响，地形上由东南向西北方向倾斜，形成东部低山丘陵区，中部平原区和西部低洼区，市域平均海拔高度54.5m。地质情况为第四纪砂层覆盖城区。 即墨区所处大地构造单元为胶莱盆地（IV）中的即墨凹陷（V）构造单元，属于中新生代的断陷盆地。自太古代至元古代古老的结晶基底褶皱回返之后，一直处在长期缓慢、稳定抬生的隆起状态，深遭风化剥蚀、侵蚀作用的再改造，缺失古生界及中生界早至中期的沉积，自中生代燕山期由于华夏式构造体系活动十分活跃，造就了“即墨凹陷”，沉积了陆相碎屑岩夹有中基性火山岩的喷发；自新生代以来由于喜山运动的影响，仍随同区域一样，以继承性的缓慢抬升运动为主，缺失古新界至下、中更新界地层的沉积，自上更新世晚期才趋于稳定，沿沟谷、河道发育上更新世晚期至全新世松散堆积物。 地质构造由上而下为回填土、粘土、砾砂、粘土、粉质粘土、粘土、中等风化灰岩。场地内无不良地质作用和地质灾害存在，场地地质条件稳定，适宜本建筑物的建设，同时初勘报告中未见项目所选地压覆矿床和文物，项目所选地周边无军事设施。 即墨地处地震烈度6度以下地区。 水文地质 即墨区地处墨水河中游冲积小平原地带，地下含水层多为透镜体，层次为1~2层，厚度为2~5m，含水层顶界面5~8m，底界面10~13m，地下埋深4~6m，单井出水量300~50m3，这种山前冲积平原含水层受天气降水和河流补给影响，水量不稳定。 气候气象 即墨区属温带季风气候，四季分明。由于滨临黄海，又兼有海洋性气候特点。 主导风向：西南风，年平均风速为2.42m/s。 气温：历年平均气温为13.2℃，极端高温为38.6℃，极端低温为-14.2℃。历年平均冰冻日数为80.85日，历年平均冻土深度为0.3米，最大冻土深度0.62m。 日照：历年平均日照数为2726小时，日照率62%。 降水：降水分布东多西少，年降水量为733.8mm，年最大降水量1004.7mm，最小532.7mm。最大雪深15cm，降雪一般发生于12月至次年3月。 湿度：历年平均相对湿度66.9%，最高82%（7~8月），最低58%（3月）。 气压：历年平均气压为1014.1毫巴，平均最高月气压1023.9毫巴（1月）。 项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 环境空气质量现状：本项目常规监测项目 PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO及臭氧浓度引用2018年青岛市环境状况公报，即墨区环境空气中 PM2.5、PM10、SO2、NO2、 臭 氧 浓 度 范 围 分 别 为 34~44µg/m3、70~80µg/m3、12~14µg/m3、27~41µg/m3、 153~168µg/m3，CO 浓度为1.6~1.8mg/m3。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、臭氧浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单，项目所在区域属达标区。 2、地表水质量现状 项目所在区域地表水主要为大沽河（道子泊-麻湾桥）段，功能为饮用水和农业用水，目标水质均为Ⅲ类，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水质量现状 项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境问题 建设项目空气质量级别为二级，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于即墨区移风店镇后店村，区域内无自然和人文历史遗产、自然保护区和风景名胜区，项目主要环境保护目标见表9。 表9 项目环境保护目标及保护级别 环境保护目标 保护目标 与项目距离（m） 方位 保护级别 大气环境 后店村 150 W 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 林家疃村 500 W 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 移风店村 350 SW 堤前村 990 NW 声环境 后店村 150 W 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 区域地下水 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 地表水 大沽河 1200 NW 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准；

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目营运期无组织排放的颗粒物厂界监控浓度排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求； 2、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 3、一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 无 |

建设项目工程分析

生产工艺流程图： 项目工艺流程及产污环节如下图所示： 图3 项目工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 项目铸件毛料进厂后，不进行打磨清砂，直接使用焊机对各部分组件进行焊接组装，然后进行机加工，机加工完成后，即为产品。注：项目机加工需使用切削液。 主要污染工序： 营运期 废气：项目营运期废气主要为焊接烟尘。 2）废水：项目营运期无生产用水，无生产废水产生；废水主要为职工生活污水。 3）噪声：项目营运期噪声主要为钻床、车床等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A）。 4）固体废物：项目运营期固废主要是边角料、废切削液及废切削液桶、废润滑油及废油桶，除尘器粉尘（含除尘滤芯）、废含油抹布以及生活垃圾。 污染源强分析： （1）废气 项目营运期废气主要为焊接烟尘 焊接烟尘：项目营运期使用焊机对铸件进行焊接，焊接过程会产生焊接烟尘。项目焊接过程中焊丝总用量约0.2t/a。根据《焊接技术手册》（王文瀚编）焊接烟尘量=焊条量×0.6%，则焊接烟尘产生量为0.0012t/a，焊接烟尘的处理方法采用移动式单机焊烟净化器和车间通风相结合的方式。移动式单机焊烟净化器用于车间内焊接工位烟尘的净化，收集效率≥90%，处理效率≥90%，移动式单机焊烟净化器除尘后于车间内无组织排放，烟尘排放量约0.23kg/a，0.001kg/h。 （2）废水 项目营运期无生产用水，无生产废水产生；废水主要为职工生活污水。 生活污水产生量按用水量的85%计，为191.3t/a。生活污水经化粪池处理后，定期作为农肥清理，化粪池并做好防渗处理。 （3）噪声：项目营运期噪声主要为钻床、车床等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A）。 （4）固体废物 项目运营期固废主要是边角料、废切削液及废切削液桶、废润滑油及废油桶、废含油抹布，以及生活垃圾。 边角料产生量约为铸件毛料量的千分之五，则产生量为5t/a，由资源回收公司回收；废切削液产生量为0.2t/a，废切削液桶产生量为0.02t/a，废润滑油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.01t/a，上述固废均属于危险废物，暂存在危废暂存间，后委托有危险废物处理资质的单位处理。除尘器粉尘产生量为0.02t/a（含除尘器更换的滤芯），作为一般固废外运处置；废含油抹布产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施），属于危险废物豁免清单内容，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，放置垃圾收集桶，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 项目劳动定员15人，年工作时间300天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾的产生量为2.25t/a，厂区内设置垃圾收集装置，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用现有厂房，施工期主要为设备的安装，因此施工期环境影响不再进行分析。 营运期环境影响分析： 1、废气 项目营运期废气主要为焊接烟尘。 （1）评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需要对各废气污染源分别计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，参照下表规定确定大气环境影响评价等级。 表10 大气环境影响评价等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 其中Pi计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 选用导则推荐的AERSCREEN估算模式预测项目有组织、无组织污染物的最大落地浓度和最大落地浓度占标率，估算模式评价因子和标准见表11，估算模型参数见表12，估算模型计算结果见表13。 表11 估算模式评价因子和标准 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 颗粒物（PM10） 24小时平均 150μg/m3 GB3095-2012及修改单 表12 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.7 最低环境温度/℃ -18.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 是否考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向 / 表13 面源参数估算模型计算结果 面源名称 污染物 源强 （kg/h） 面源参数（m） 最大浓度 （μg/m3） 最大浓度占标率（%） 最大浓度出现距离（m） 长度 宽度 高度 生产车间 颗粒物 0.001 50 28 3 0.23 0.05 85 经估算模式计算，污染物的最大落地浓度占标率Pmax为0.05%，Pmax＜1%，因此，确定本项目大气评价等级为三级，简单分析。 （2）项目废气排放达标性分析 无组织废气达标性分析 表14 车间无组织排放预测结果及达标性分析 产污 车间 面源参数（m） 污染物 车间到达各厂界距离 最大预测值mg/m3 标准 限值mg/m3 达标情况 东m 南m 西m 北m 长 宽 高 生产车间 50 28 3 颗粒物 0 0 0 40 0.00012 1.0 达标 由上表可知，经预测，颗粒物最大厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）。 （3）污染物排放量核算 根据有组织排放情况，核算项目废气污染物量，详见下表。 表15 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 生产车间 焊接工序 颗粒物 移动式单机焊烟净化器 GB16297-1996 1.0 0.00023 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.00023 表16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（-------） 其他污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准□ 主管部门发布的数据标准( 现状补充标准□ 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（——） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ / ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测□ 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:（ / ）t/a NOx:（ / ）t/a 颗粒物:（0.00023）t/a VOCs:（/）t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （4）大气环境防护距离 本次评价选择该项目无组织排放的颗粒物作为计算大气环境防护距离的因子，根据环保部环境工程评估中心推荐的大气环境防护距离标准计算程序计算本项目的大气环境防护距离，根据大气环境距离计算，项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下有机废气对居住区的环境影响，需在项目车间以外设置卫生防护距离。因此本评价选用无组织排放的颗粒物计算卫生防护距离，将项目生产车间作为一个面源进行计算。 图5 项目颗粒物卫生防护距离计算截图 经计算，项目车间需设置50m卫生防护距离。根据项目周围环境状况，项目西侧后店村距离项目车间距离为150m，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，项目废气对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 2、废水 （1）地表水环境影响分析 项目营运期无生产用水，无生产废水产生；废水主要为员工生活污水。项目职工人数15人，生活污水产生量量为191.3t/a，生活污水经化粪池预处理后，定期作为农肥清运，通过对化粪池进行严格的防渗处理，项目废水不会对周围外环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）要求，不再评价。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A--地下水环境影响评价行业分类表中“I、金属制品，53、金属制品加工制造（其他），地下水环境影响评价项目类别--报告表Ⅳ类”，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，简单分析即可。项目废水主要为员工生活污水，经厂内化粪池（防渗）预处理后作为农肥清运。项目化粪池、污水收集管道均经防渗处理，可有效防止废水渗漏。危废暂存间地面采取硬化措施，并用专用容器对危险废物进行储存，定期委托有资质的单位进行收集处理，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水环境影响较小。 因此项目在做好各项环保措施的情况下，对周围地表、地下水环境不会产生明显影响。 3、噪声 （1）噪声源及降噪措施 项目营运期噪声主要为钻床、车床等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-80dB（A）。 为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体可采取的治理措施如下： 设备安装过程中要安放稳固，与地面保持良好接触，并使用减震机座。 生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 对车间窗户进行密封处理，尽量削减厂房外的噪声，最大限度降低噪声对周围环境产生的影响。 通过采取上述措施，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响很小。 （2）预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐模式对厂界噪声进行预测，分析项目噪声源对厂界的影响。 1）点声源衰减公式 计算参考位置r0处的A声级： L（r0）=Lw - 20lg（r0） – 8 式中：Lw —— 声源的声功率级； L（r0）——距声源r0距离上的A声压级； L（r）——距声源r距离上的A声压级； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收地面效应引起的衰减量； r、r0——距声源距离（m）。 2）多源叠加计算总声压级 关心点上受到多个声源的影响叠加，多源叠加总声压级计算公式如下： 式中： L——各点声源叠加后总声级，dB（A）； Li——第i个声源到预测点的声压级，dB（A）。 （3）厂界噪声影响分析 本项目预测采用采取降噪措施后，车间外噪声源对厂界及敏感点的影响，采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源的几何发散衰减，各车间高噪声设备距离厂界距离见表17，噪声源对厂界噪声贡献值见表18。 表17 项目噪声源分布情况一览表 设备名称 数量 单台源强 （dB（A）） 隔声减噪措施 距厂界预测点距离（m） 东 南 西 北 车床 17台 80 所有设备均放置在厂房和设备间内。采取相应的减噪措施后，保证其计权隔声量≥20dB（A） 10 5 10 10 钻床 7台 70 10 10 10 5 表18 厂界噪声贡献值与评价结果表 单位dB（A） 编号 位置 昼间 达标情况 贡献值dB（A） 标准值 1# 东厂界 51 60 达标 2# 南厂界 55 达标 3# 西厂界 49 达标 4# 北厂界 44 达标 由上表可知，采取以上措施后厂界贡献值昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（夜间不生产），项目运营对周围环境的影响可以接受。 4、固体废物 项目运营期固废主要是废边角料、废切削液及废切削液桶、废润滑油及废油桶、除尘器粉尘（含除尘滤芯）、废含油抹布，以及生活垃圾。 废边角料产生量为5t/a；废切削液产生量为0.2t/a（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09），废切削液桶（HW49 其他废物，废物代码900-041-49）产生量为0.02t/a；废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-209-08）产生量为0.2t/a，废油桶（HW49 其他废物，废物代码900-041-49）产生量为0.01t/a，以上危险废物应暂存在防雨、防渗、密闭的室内容器内，且达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。废含油抹布产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施），属于危险废物豁免清单内容，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中、集中收集，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 项目设置1座危废暂存间，危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： (危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d. 不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 (危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 (危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 危险废物汇总及危废暂存场所基本情况见表19、表20。 表19 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量 t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.2 机加工 液态 矿物油 半年 毒性 暂存于危废暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位处理 2 废切削液桶 HW49 900-041-49 0.02 设备维护 固态 沾有矿物油的废桶 半年 毒性/感染性 3 废润滑油 HW08 900-209-08 0.2 设备维护 液态 矿物油 1年 毒性/ 易燃性 4 废油桶 HW49 900-041-49 0.01 设备维护 固态 沾有矿物油的废桶 1年 毒性/感染性 5 废含油抹布 HW49 900-041-49 0.01 各设备 固态 沾有矿物油的抹布 半年 毒性 列入豁免管理清单，随生活垃圾处置 表20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 危险废物名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存容积 贮存周期 废切削液、废切削液桶、废润滑油及废油桶 车间 西侧 15平方米 废切削液、废润滑油桶装；废切削液桶、废油桶袋装 1立方 1年，委托有资质单位处理 废边角料产生量为5t/a；除尘器滤芯定期更换，粉尘产生量为0.02t/a；项目劳动定员15人，年工作时间300天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾的产生量为2.25t/a，厂区内设置垃圾收集装置，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 各种固体废物经妥善处理后，项目运行期间不会对周围的环境产生不利影响。 表21 固体废物汇总表 序号 固体废物名称 类别 形态 属性 产生量 （t/a） 处置方式 废润滑油 HW08 液体 危险废物 0.2 委托有危废处理资质的单位进行处理。 废切削液 HW09 液体 0.2 废切削液桶 HW49 固体 0.02 废油桶 HW49 固体 0.01 废含油抹布 HW49 固体 0.01 全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾。 废边角料 / 固体 一般固废 5 由资源回收公司回收 除尘器粉尘（含除尘滤芯） / 固体 一般固废 0.02 作为一般固废处置 生活垃圾 / 固体 生活 垃圾 2.25 由环卫部门定期清理至即墨区城市垃圾填埋场处理。 5、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据国环发[2012]77号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，本次风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》（以下简称“HJ169-2018”）中的要求，通过分析项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，进行项目风险识别，并就最大可信事故的概率和发生后果进行影响预测，并提出有针对性的、操作性较强的防范措施，达到降低风险、减轻危害、保障安全、保护环境的目的。 （1）建设项目风险源调查 本次风险评价选择废切削液、废润滑油等危险废物进行物质危险性判定，危废危险特性为毒性和易燃性。 （2）风险评价等级： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1，油类物质的临界量为2500吨，本项目废切削液、废润滑油总量为0.4t＜其临界量，根据附录C计算Q＜1，本项目环境风险潜势为I，根据导则表1，评价等级为简单分析，主要以提出防范、减缓和应急措施为主。 （3）环境风险防范措施 结合项目实际，提出以下环境风险防范措施： ①加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。 ②事故状态下应立即采取停产等有效措施，同时通知生产部门，采取有效措施确保不会因停产造成生产事故，引发事故性环境风险。 ③项目防火等消防安全措施必须到位。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准要求，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。 6、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）总量控制分析 总量控制以区域环境容量为基准，增加的污染物排放量以不影响当地环保目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响为原则。项目无总量控制因子。 （3）监测计划 针对本项目噪声，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见表22。 表22 项目污染源监测计划 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 无组织排放 厂界 颗粒物 每半年一次 噪声 设备噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度一次 固废 生产过程 统计全厂各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计1次 （4）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24 号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求， 一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施 的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化， 而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目产生的危险废物委托有资质的危废处置单位处置。一般固废厂方分类出售给相应单位综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7、环保投资 项目所采取的环保措施具体见表23。 表23 环保措施一览表 类别 环保设施 环保投资（万元） 营运期 废气 移动式单机焊烟净化器 0.2 废水 化粪池（防渗） 0.8 噪声 采用低噪声设备，并安装减振和隔声措施。 2 固废 一般固废收集设施、危废暂存间 2 合计 —— -- 5 8、三同时验收一览表 项目环境保护“三同时”验收一览表详见表24。 表24 项目环境保护“三同时”验收一览表 项目 点位 验收标准 环保措施 废气 厂界 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（1mg/m3）要求。 焊接烟尘经移动式单机焊烟净化器净化（收集效率≥90%，处理效率≥90%）后，车间内无组织排放。车间安装排气扇，加强通风。 废水 生活污水 化粪池防渗 生活污水经化粪池处理后，定期作为农肥清运 噪声 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准。 安装于室内，设置基础减振 固废 废切削液、废切削液桶、废润滑油、 废油桶 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 在危废暂存间暂存后，委托有危废处置资质的单位进行处理。 除尘器粉尘（含除尘滤芯） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 作为一般固废外运处置 废边角料 由资源回收公司回收 废含油抹布 -- 废含油抹布混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中，集中收集由环卫部门定期清理。 生活垃圾 -- 由环卫部门定期清理至即墨区城市垃圾填埋场处理。 9、项目污染物排放清单及管理要求一览表 项目污染物排放清单及管理要求一览表，详见表25。

表25  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 项目 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度mg/m3 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程组成 | 项目总投资250万元，占地面积3470m2，建筑面积1800m2，项目建成后，年加工机械配件1000吨。 |
| 原辅材料 | 项目主要原辅材料为铸件毛料1000t/a、焊条0.2t/a、润滑油0.2t/a、切削液0.2t/a。 |
| 废气 | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式单机焊烟净化器 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（1mg/m3）要求 | 0.00023 | / | 每半年1次 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后外运做农肥 | / | / | / | / | / |
| 固废 | 生产 | 废润滑油 | 危险废物暂存间贮存，委托有危废处置资质的单位处理。 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 0 |  | / |
|  |  | 废切削液 |  | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废切削液桶 |  | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 资源回收公司回收 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求； | 0 |  | / |
|  |  | 废含油抹布 | 混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中、集中收集 | / | / | 0 |  | / |
|  | 废气处理 | 除尘器粉尘（含除尘滤芯） | 作为一般固废外运处置 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 0 |  | / |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集装置，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 | / | / | 0 |  | / |
| 噪声 | 钻床、车床等设备 | Leq | 基础减振、隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | / | / | 每半年1次 |
| 环境风险 | 主要是废切削液、废润滑油可能发生泄漏或火灾等事故等，储存量较少，加强管理，配套灭火设施等. |
| 防渗 | 重点防渗区 | 危废暂存间、化粪池 |
|  | 一般污染防渗区 | 车间地面 |
| 环境监测 | 详见报告表汇中表22 |
| 信息公开 | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 225t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 作为农肥清运 |
|  | 生活污水 | 191.3t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 0.086 0.038 0.038 0.0086 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工艺过程 废气排放量 （万标·立方米/年） | / | 排气筒高度（米） | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 0.0012 | 0.00023 |
| 固体废物 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |  |
|  | 废润滑油 | 0.2 | 0 | 在危废暂存间暂存后委托有危废处置资质的单位处理 |
|  | 废切削液 | 0.2 | 0 |  |
|  | 废油桶 | 0.01 | 0 |  |
|  | 废切削液桶 | 0.02 | 0 |  |
|  | 废含油抹布 | 0.01 | 0 | 混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中、集中收集 |
|  | 边角料 | 5 | 0 | 由资源回收公司回收 |
|  | 除尘器粉尘（含除尘滤芯） | 0.02 | 0 | 作为一般固废外运处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.2 | 0 | 由环卫部门定期清理至即墨区城市垃圾填埋场处理。 |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB（A） |
|  | 钻床、车床等 | 70-80 |
| 其他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 焊接烟尘经移动式单机焊烟净化器净化（收集效率≥90%，处理效率≥90%）后，车间内无组织排放。车间安装排气扇，加强通风。 | 对环境影响较小 |
| 固体废物 | 生产 | 废润滑油 | 在危废暂存间暂存后委托有危废处置资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废切削液桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中、集中收集。 |  |
|  |  | 边角料 | 由资源回收公司回收 |  |
|  | 废气处理 | 除尘器粉尘（含除尘滤芯） | 作为一般固废外运处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集装置，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 |  |
| 噪 声 | 项目采取加强设备维护、隔音等措施并经距离及墙壁的衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.01913 | 0.01913 |  | +0 | 0 |
| CODcr |  | 0.086 | 0.086 |  | 0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.0086 | 0.0086 |  | 0 | 0 |
| SS |  | 0.038 | 0.038 |  | 0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.038 | 0.038 |  | 0 | 0 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  | 0.0012 | 0.00097 |  | +0.00023 | 0.00023 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |
| 工业固废 |  | 0.000544 | 0.000544 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.000225 | 0.000225 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目位于即墨区移风店镇后店村，本区域内无敏感生态环境，企业投入营运后，产生的污染物均得到了妥善处理，企业拟对厂区进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温，降低噪声的作用，又能美化项目环境。 该项目建成营运后，相应配套的绿化措施对项目区域内植被有一定的恢复和补偿作用，有助于保持该地区生态环境的连续性。

结论与建议

项目概况 即墨区王同爱机械加工厂投资250万元，在即墨区移风店镇后店村，利用现有厂房，建设机械配件加工项目，项目占地面积3470m2，建筑面积1800m2，项目建成后，可实现年加工机械配件1000吨的生产能力。 2、产业政策符合性 项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目已经取得即墨区行政审批服务局备案（备案编码：2019-370282-34-03-000019），项目建设符合国家产业政策要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，项目所在区域二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧浓度浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单。 （2）地表水质量现状 项目所在区域地表水为大沽河，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）地下水质量现状 项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境质量现状 项目所在区域声环境较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、施工期环境影响分析 项目租赁现有厂房，施工期主要为设备的安装，因此施工期环境影响不再进行分析。 5、营运期的环境影响分析 （1）废气 项目营运期废气主要为焊接烟尘。 经预测焊接烟尘最大厂界浓度为0.00023mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物：1.0mg/m3），对周围环境空气质量影响较小。 废水 项目营运期无生产用水，废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池处理后，定期作为农肥作为清理，化粪池、污水管网均经防渗处理，可有效防止废水渗漏，对周围水环境影响很小。 （3）噪声 项目噪声主要为钻床、车床等设备运行时产生的噪声，源强为70-80dB（A）。在严格落实各项降噪措施的前提下，且经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此本项目对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目运营期固废主要是边角料、废切削液、废润滑油、废切削液桶、废油桶、废含油抹布、除尘器粉尘（含除尘滤芯）以及生活垃圾。 废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶属于危险废物，应暂存在防雨、防渗、密闭的室内容器内，且达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，收集后委托有危废处置资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施），废含油抹布属于危险废物豁免清单内容，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，放置垃圾收集桶中、集中收集，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 边角料由资源回收公司回收；除尘器粉尘（含除尘滤芯）作为一般固废外运处置。 生活垃圾放置垃圾收集桶中、集中收集，由环卫部门定期清运，送往即墨区城市垃圾填埋场处理。 各种固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险较小。在采取相应的防火、防渗等措施的情况下，风险对周围的影响是可以接受的。 7、结论 综上所述，在确保各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，且严格执行“三同时”制度及相关法律法规，本项目产生的各项污染物均可得到有效处置，对环境的影响在可接受范围内。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 8、建议 （1）加强生产管理，保证各项设施正常运行并达到要求的防治效果。 （2）要求企业切实落实各种降噪措施，降低本项目噪声对环境的影响。 （3）加强厂区绿化，达到净化空气、降低噪声的作用。 （4）项目竣工后，及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式运营。

# Text boxes

烟尘

成品

机加工

焊接

铸件毛料

废切削液、废润滑油